JOHN DEERE 7300青贮饲料收割机主机技术参数

图示 OUZXMAY,000034C -19-24JAN02-1/1

7300青贮饲料收割机(主机) 发动机 约翰·迪尔 PowerTech ® 12.5升发动机 型号 约翰·迪尔6125HZ007 类型 直列式6气缸、湿式缸套、顶置气门、涡轮增压装置、空对空中间冷却 排量 12.5升（763立方英寸） 缸径 127毫米（5.00英寸） 冲程 165毫米（6.50英寸） 额定转速时的功率（符合ECE-R24标准） 273千瓦（370马力） 在1900转/分. 305千瓦（415马力）（最大发动机功率） 发动机额定转速 2100转/分 低怠速 850 ± 50转/分 高怠速 2280 ± 50转/分 供油 整体式喷油嘴 空气滤清器 自清洁空气预滤器 POWERTECH is a trademark of Deere & Company. OUZXMAY,0000371 -19-28JAN02-1/1

7300青贮饲料收割机(主机) 喂入系统 喂入辊数量 4 喂入辊通道宽度 660毫米（26英寸） 金属探测器. 标准 收割台传动装置 2速 割草长度(IV LOC) 割草长度，40刀动刀 40刀 6毫米-26毫米（0.24英寸 - 1.02英寸） 1毫米（0.04英寸）分步 20刀 12毫米-52毫米（0.47英寸 - 2.05英寸） 割草长度，48刀动刀 48刀 5毫米-22毫米（0.19英寸 - 0.87英寸） 1毫米（0.04英寸）分步 24刀 10毫米-44毫米（0.39英寸 - 1.73英寸） 割草长度，56刀动刀 4毫米-19毫米（0.16英寸 - 0.75英寸） 1毫米（0.04英寸）分步 割草长度（四速LOC） 割草长度，40刀动刀 40刀 6.3毫米 - 8.8毫米 - 13.3毫米 - 18.8毫米 （0.25英寸 - 0.35英寸 - 0.52英寸 - 0.74英寸） 20刀 12.6毫米 - 17.6毫米 - 26.6毫米 - 37.6毫米 （0.5英寸 - 0.69英寸 - 1.05英寸 - 1.48英寸） 割草长度，48刀动刀 48刀 5.3毫米 - 7.4毫米 - 11.1毫米 - 15.7毫米 （0.21英寸 - 0.29英寸 - 0.44英寸 - 0.62英寸） 24刀 10.5毫米 - 14.8毫米 - 22.3毫米 - 31.4毫米 （0.41英寸 - 0.58英寸 - 0.88英寸 - 1.24英寸） 割草长度，56刀动刀 56刀 4.5毫米 - 6.3毫米 - 9.6毫米 - 13.5毫米 （0.18英寸 - 0.25英寸 - 0.38英寸 - 0.53英寸） 28刀 9毫米 - 12.5毫米 - 19.2毫米 - 26.9毫米 （0.35英寸 - 0.50英寸 - 0.76英寸 - 1.06英寸） 定刀 在驾驶室调整定刀 标准 表面硬化 最适宜割草 硬质合金表面、在刀刃上 最适宜收割玉米 硬质合金表面、在刀刃上和在顶部 收割玉米 OUZXMAY,0000463 -19-12AUG02-1/6 动刀 喂入室宽度 710毫米（28英寸） 直径 610毫米（24英寸） 转速7300 1000/1150转/分 刀数(40刀动刀) 4 x 10; 4 x 5 刀数(48刀动刀) 4 x 12; 4 x 6 刀数(56刀动刀) 4 x 14 切割刀 直式割刀 割草 弓形宽割刀 收割玉米 倾斜割刀 收割玉米 反向旋转磨刀 标准 自动控制 可选择 传动装置 液压马达 转速 350转/分 循环筛 槽宽 13毫米,16毫米,19毫米,35毫米,44毫米,60毫米 0.5英寸,0.6英寸,0.7英寸,1.4英寸,1.7英寸,2.4英寸 加强溜槽 可选择 谷粒处理器（选装） 辊直径 216 mm (8.5 in.) 216毫米（8.5英寸） 辊转速 上辊 3233转/分 下辊 2666转/分 辊距 1至30毫米（0.04至1.18英寸） 可在驾驶室调整辊距 可选择 辊传动 通过鼓风机皮带 重量 350公斤（772磅） OUZXMAY,0000463 -19-12AUG02-2/6 鼓风机 类型 鼓风机系统 转子直径 450毫米（17.7英寸） 鼓风机通道宽度 506毫米（20.0英寸） 转速 1800转/分（标配） 2000转/分（德国标配） 2000 rpm (optional) 2000转/分（可选择） 扇叶数量 12 耐磨板 8毫米（0.31英寸）悍达（Hardox） 出料喷管 旋转 200度 液压摆动 标准 双联电容器(电控) 标准 主离合器 类型 液压操作干式盘形离合器 圆盘数 6个内花键、5个外花键 液压系统 类型 开心式 泵 固定排量，齿轮类型 泄压压力 21 000千帕（210巴）（3045磅/平方英寸）在25升/分（6.6美制加仑/分）时 流速 收割台 53升/分（14美制加仑/分） 液压功能（喷管等） 36升/分（9.5美制加仑/分） 转向 18升/分（4.8美制加仑/分） IVLOC 26升/分（6.9美制加仑/分） OUZXMAY,0000463 -19-12AUG02-3/6 电气系统 类型 12伏，一台120安培交流发电机 制动器 类型 305毫米（12英寸），液压操纵蹄式，两个制动回路 行驶速度传动装置 类型 静液压 变速箱 类型 3速变速箱 最大行驶速度 20公里/小时（12英里/小时）版本 5.4公里/小时（3.4英里/小时），1档（2100转/分） 12.4公里/小时（7.7英里/小时），2档（2100转/分） 20公里/小时（12.5英里/小时），3档（1650转/分） 25公里/小时（15英里/小时）版本 6.8公里/小时（4.2英里/小时），1档（2100转/分） 15.6公里/小时（9.7英里/小时），2档（2100转/分） 25公里/小时（15.5英里/小时），3档（1650转/分） 后桥 不可调（刚性）后桥 2470毫米（97.24英寸）a 可调后桥 最大3120毫米（最大122.83英寸）b 带后轮驱动的不可调（刚性）后桥 2855毫米（112.40英寸）c 带后轮驱动的可调后桥 最大3720毫米（最大146.46英寸）b a可能有偏差，取决于轮胎的尺寸和轮胎制造商。 b每侧一对孔缩短后桥102毫米（4英吋） c可能有偏差，取决于轮胎的尺寸和轮胎制造商。 OUZXMAY,0000463 -19-12AUG02-4/6 容量 燃油箱 7300... 700升（185美制加仑） 标准 1100升（290美制加仑） 可选择 冷却系统： 7300... 60升（15.9美制加仑） 发动机 (安装过滤器): 7300... 42升（11.1美制加仑） 变速箱 7升（1.85美制加仑） 最终传动装置（每个） 8.5升（2.24美制加仑） 液压系统： 90升（23.8美制加仑） IVLOC 19升（5.01美制加仑） LOC四速变速箱 17.5升（4.5美制加仑） 制动系统 制动液 1升（0.26美制加仑） 空调系统： 制冷剂 2350克（82.9盎司） 驾驶室 空调系统 可选择 暖风 标准 乘客座椅 标准 声级 在驾驶员耳边的最大声级符合86/188/EEC指令的规定。 测量方法符合ISO5131驾驶室关闭的条件(平均值)： 7300... 78分贝（A声级） 驾驶员位置的振动 根据VDI 2057指令第4.2页或者DIN EN 1032测得 OUZXMAY,0000463 -19-12AUG02-5/6 1. 驾驶员脚面承受的最大加速值 0.74米/秒2 2. 座椅表面上承受的最大加速度值 1.20米/秒2 3. 驾驶员身体承受的最大加速值 1.79米/秒2 重量（大约） 带四轮驱动和谷粒处理器，没有收割台和后部配重、燃油箱加到3/4位置、没有驾驶员： 7300... 11 850公斤（26 125磅），前轮胎1050/50 R 32和后轮胎580/70 R 26 OUZXMAY,0000463 -19-12AUG02-6/6

尺寸 A - 3.60 - 3.66米（11.81 – 12.01英尺）1 B - 1.61米（5.28英尺） C - 2.95米（9.68英尺）（不带后轮驱动），2.93米（9.61英尺）（带四轮驱动） D – 1.39米（4.56英尺）（不带后轮驱动），1.41米（4.63英尺）（带四轮驱动） E – 5.95米（19.52英尺） F - 6.56米（21.52英尺） G -最大5.20米（17.06英尺） 1该尺寸由轮胎尺寸决定。 OUZXMAY,0000423 -19-10JUN02-1/3 A - 2.80 - 3.34米1（9.68 – 10.96英尺）1 B - 2.02- 2.49米1,2 （6.63 – 8.17英尺）1,2 C - 最小0.46米（1.51英尺） X1 - 4.70米（15.42英尺） X2 – 2.20米（7.22英尺） Y1 – 3.78米（12.40英尺） Y2 – 4.34米（14.24英尺） X3 –6.00米（19.69英尺） 1 该尺寸由轮胎尺寸决定。 2 该尺寸适用于可调的后桥时，每边没有孔可见。 带喷管工作高度4.70米（15.42英尺），从收割机中心至喷管口末端尺寸为Y1=3.78米（12.40英尺）。 带喷管工作高度X2=2.20米（7.22英尺），从收割机中心至喷管口末端尺寸为Y2=4.34米（14.24英尺）。 OUZXMAY,0000423 -19-10JUN02-3/3