约翰迪尔6850青储饲料收获机技术参数

图示 ZX,OMSPFH,TYP01 -19-01NOV97-1/1

6850青储饲料收获机（主机） 发动机 约翰·迪尔POWERTECH ® 12.5升发动机 型号...... 约翰•迪尔6125HZ001 类型...... 直列式6气缸、湿式缸套、顶置气门、涡轮增压装置、空对空中间冷却 排量...... 12.5升（763立方英寸） 缸径...... 127毫米（5.00英寸） 冲程...... 165毫米（6.50英寸） 额定转速时的功率（根据ECE-R24标准）...... 323千瓦（440马力） 在1900转/分...... 353千瓦（480马力）（最大发动机功率） 发动机额定转速...... 2100转/分 低怠速...... 850 ± 50转/分 高怠速...... 2280 ± 50转/分 供油...... 电子控制 气滤清器...... 自清洁空气预滤器 POWERTECH是迪尔公司的商标。 ZX,OMSPFH012965 -19-01MAY99-1/1

6850青储饲料收获机（主机） 喂入系统 喂入辊数量...... 4 喂入辊通道宽度...... 660毫米（26英寸） 金属探测器...... 标准 收割台传动装置...... 2 速 割草长度，40刀动刀 40刀...... 6.3毫米-8.8毫米-13.3毫米-18.8毫米 （0.25英寸-0.35英寸-0.52英寸-0.74英寸） 20刀...... 12.6毫米-17.6毫米-26.6毫米-37.6毫米 （0.5英寸-0.69英寸-1.05英寸-1.48英寸） 割草长度，48刀动刀 48刀...... 5.3毫米-7.4毫米-11.1毫米-15.7毫米 （0.21英寸-0.29英寸-0.44英寸-0.62英寸） 24刀...... 10.5毫米-14.8毫米-22.3毫米-31.4毫米 （0.41英寸-0.58英寸-0.88英寸-1.24英寸） 16刀...... 15.8毫米-22.2毫米-33.5毫米-47.1毫米 （0.62英寸-0.87英寸-1.32英寸-1.85英寸） 12刀...... 21.2毫米-29.6毫米-44.4毫米-62.8毫米 （0.83英寸-1.17英寸-1.75英寸-2.47英寸） 割草长度，48刀动刀 56刀...... 4.5毫米-6.3毫米-9.6毫米-13.5毫米 （0.18英寸-0.25英寸-0.38英寸-0.53英寸） 28刀...... 9毫米-12.5毫米-19.2毫米-26.9毫米 （0.35英寸-0.50英寸-0.76英寸-1.06英寸） 割草长度传动装置，档位设置...... 4 定刀 在驾驶室调整定刀...... 标准 表面硬化...... 最适宜割草 硬质合金表面、在刀刃上...... 最适宜收割玉米 硬质合金表面、在刀刃上和在顶部...... 收割玉米 动刀 喂入室宽度...... 710毫米（28英寸） 直径...... 610毫米（24英寸） 转速6850...... 1000转/分 刀数(40刀动刀) ...... 4 x 10; 4 x 5 刀数(48刀动刀) ...... 4 x 12; 4 x 6; 4 x 4; 4 x 3 刀数(56刀动刀) ...... 4 x 14; 4 x 7 切割刀 直式割刀...... 割草 弓形宽割刀...... 收割玉米 倾斜割刀...... 收割玉米 反向旋转磨刀...... 标准 自动控制...... 可选择 传动装置...... 液压马达 转速...... 300转/分 循环筛 槽宽...... 13毫米，16毫米，19毫米，35毫米，44毫米，60毫米 （0.5英寸，0.6英寸，0.7英寸，1.4英寸，1.7英寸，2.4英寸） 加强溜槽...... 可选择 谷粒处理器（选装） 辊直径...... 216毫米（8.5英寸） 辊转速...... 上辊...... 2680转/分 下辊...... 3250转/分 辊距...... 1至30毫米（0.04至1.18英寸） 可在驾驶室调整辊距...... 标准 辊传动...... 通过鼓风机皮带 重量...... 328公斤（723磅） 鼓风机 类型...... 鼓风机系统 转子直径...... 450毫米（17.7英寸） 鼓风机通道宽度...... 506毫米（20.0英寸） 转速...... 1800转/分（标配） 2000转/分（德国标配） 2000转/分（可选择） 扇叶数量...... 12 耐磨板...... 8毫米（0.31英寸）悍达（Hardox） 出料喷管 旋转角度...... 200度 液压摆动...... 标准 双联电容器(电控) ...... 标准 主离合器 类型...... 液压操作干式盘形离合器 圆盘数...... 6个内花键、5个外花键 液压系统 类型...... 开心式 泵...... 固定排量，齿轮类型 泄压压力...... 21 000千帕（210巴）（3045磅/平方英寸）在25升/分（6.6美制加仑/分）时 流速...... 64升/分（16.9美制加仑/分） 电气系统 类型...... 12伏，一台120安培交流发电机 制动器 类型...... 305毫米（12英寸），液压操纵蹄式，两个制动回路 行驶速度传动装置 类型...... 静液压 变速箱 类型...... 3速变速箱 最大行驶速度 20公里/小时（12英里/小时）版本...... 5.4公里/小时（3.4英里/小时），1档（2100转/分） 12.4公里/小时（7.7英里/小时），2档（2100转/分） 20公里/小时（12.5英里/小时），3档（1650转/分） 25公里/小时（15英里/小时）版本...... 6.8公里/小时（4.2英里/小时），1档（2100转/分） 15.6公里/小时（9.7英里/小时），2档（2100转/分） 25公里/小时（15.5英里/小时），3档（1650转/分） 后桥 不可调（刚性）后桥...... 2580毫米-2914毫米（101.57-114.72英寸） 可调后桥...... 2497毫米-2833毫米（98.30-111.54英寸） 带后轮驱动的不可调（刚性）后桥...... 2913毫米-3018毫米（114.69-118.82英寸） 带后轮驱动的可调后桥...... 2830毫米-2935毫米（114.42-115.55英寸） 容量 燃油箱...... 700升（185美制加仑） 附加油箱...... 300升（79.2美制加仑） 冷却系统： 6850...... 60升（15.9美制加仑） 发动机 (安装过滤器): 6850...... 42升（11.1美制加仑） 变速箱...... 7升（1.85美制加仑） 最终传动装置（每个）...... 5.1升（1.34美制加仑） 液压系统...... 66.5升（17.6美制加仑） 驾驶室 空调系统...... 可选择 暖风...... 标准 乘客座椅...... 标准 声级 在驾驶员耳边的最大声级符合86/188/EEC指令的规定。 测量方法符合ISO5131驾驶室关闭的条件(平均值)： 6850...... 80.1分贝（A声级） 驾驶员位置的振动 根据VDI 2057指令第4.2页或者DIN EN 1032测得 1. 驾驶员脚面承受的最大加速值...... 1.89米/秒2 2. 座椅表面上承受的最大加速度值...... 0.58米/秒2 3. 驾驶员身体承受的最大加速值...... 2.54米/秒2 重量（大约） 带四轮驱动和谷粒处理器，没有收割台和后部配重、燃油箱加油500升（132美制加仑）、没有驾驶员： 6850...... 10 670公斤（23 523磅），前轮胎24.5-32和后轮胎14.9-24 OUZXMAY,000032F -19-12OCT00-6/6

尺寸 A - 3.60 - 3.66米1（11.81 – 12.01英尺）1 B - 1.61米（5.28英尺） C - 2.95米（9.68英尺）（不带后轮驱动），2.93米（9.61英尺）（带四轮驱动） D – 1.39米（4.56英尺）（不带后轮驱动），1.41米（4.63英尺）（带四轮驱动） E – 5.95米（19.52英尺） F - 6.56米（21.52英尺） G -最大5.20米（17.06英尺） H – 0.26米（0.85英尺） 1该尺寸由轮胎尺寸决定。 ZX,OMSPFH012970 -19-01MAY99-1/2

尺寸 A - 2.80 - 3.34米1（9.68 – 10.96英尺）1 B - 2.02- 2.49米1,2 （6.63 – 8.17英尺）1,2 C - 最小0.46米（1.51英尺） X1 - 4.70米（15.42英尺） X2 – 2.20米（7.22英尺） Y1 – 3.78米（12.40英尺） Y2 – 4.34米（14.24英尺） X3 –6.00米（19.69英尺） 带喷管工作高度4.70米（15.42英尺），从收割机中心至喷管口末端尺寸为Y1=3.78米（12.40英尺）。 带喷管工作高度X2=2.20米（7.22英尺），从收割机中心至喷管口末端尺寸为Y2=4.34米（14.24英尺）。 1 该尺寸由轮胎尺寸决定。 2 该尺寸由轮胎尺寸和后桥类型决定。 ZX,OMSPFH012970 -19-01MAY99-2/2